## Slide 1
TREINAMENTO
SONOPLASTIA E IMAGEM
Notes: CAPA

## Slide 2
Garantir qualidade técnica na captação e transmissão de áudio e vídeo.
OBJETIVO

## Slide 3
1
CONTÉUDO
2
3
4
Operação básica de mesa de som e projetores.
Técnicas de microfonação e equalização.
Controle de slides, letras e imagens.
Noções de transmissão online.
Notes: SUMÁRIO

## Slide 4
OPERAÇÃO BÁSICA
DE MESA DE SOM E PROJETORES
1

## Slide 5
A mesa de som é um equipamento essencial para a conexão de microfones, instrumentos musicais e a entrada de áudio proveniente de computadores, notebooks, entre outros dispositivos. É possível conectar instrumentos musicais, como violões e teclados, permitindo igualmente o ajuste de seus respectivos volumes.
MESA DE SOM

## Slide 6
No que concerne aos microfones, uma operação fundamental envolve o ajuste do volume e a equalização dos níveis de grave, médio e agudo. Em vozes mais agudas, pode-se reduzir os médios e agudos, adicionando um pouco de grave para equilibrar.
MESA DE SOM

## Slide 7
No que tange à operação básica de som, esta se resume ao ajuste de volume e à equalização, adaptando-se à voz do orador. Por exemplo, se a voz for predominantemente grave, recomenda-se atenuar os graves para evitar o efeito "puff", causado pela oclusiva bilabial.
MESA DE SOM

## Slide 8
O objetivo é sempre evitar a microfonia e a distorção. Portanto, a operação básica consiste em monitorar constantemente a equalização e o volume para prevenir a ocorrência de microfonia.
MESA DE SOM

## Slide 9
O projetor tem como função primordial a projeção de imagens e vídeos, destinados à visualização pelo público.
Para a ativação do Projetor, podem ser utilizados dois tipos de cabos comumente empregados na atualidade: o cabo VGA e o cabo HDMI, os quais permitem a conexão do computador ou notebook ao projetor. Embora alguns computadores e notebooks já disponham de transmissão via Wi-Fi.
PROJETORES

## Slide 10
TÉCNICAS DE MICROFONAÇÃO E EQUALIZAÇÃO
2

## Slide 11
Existem dois principais tipos de microfones utilizados na captação de áudio: unidirecional e omnidirecional.
1. Unidirecional: Capta som apenas de uma direção, ideal quando próximo à fonte sonora (como a boca). Se afastado, perde clareza e volume. Deve ser mantido a uma distância de 4 a 5 dedos da boca, evitando contato direto para prevenir ruídos indesejados, como os "pufes".
MICROFONAÇÃO E MICROFONIA

## Slide 12
2. Omnidirecional: Capta som igualmente em todas as direções (360º), mantendo qualidade e intensidade mesmo quando posicionado em locais variados, como abdômen, acima da cabeça ou no ambiente.
Conclusão: A escolha do microfone depende da necessidade: foco e precisão (unidirecional) ou captação ampla e uniforme (omnidirecional).
MICROFONAÇÃO E MICROFONIA

## Slide 13
SLIDES, IMAGENS
E LETRAS
3

## Slide 14
1. Gestão de slides em músicas
  Sincronia: slides avançados junto com o canto.
  Momento ideal da transição:
  Pausa dos vocalistas.
  Após a conclusão da frase cantada.
  Objetivo: manter o acompanhamento da banda (violão, piano, teclado e vocais).
SLIDES, IMAGENS E LETRAS

## Slide 15
2. Gestão de slides em imagens (sermões/palestras)
  Dinâmica semelhante à música:
  Transição ao final da frase ou conclusão de um tópico.
  Atenção ao orador:
  Observar ritmo da fala.
  Perceber nuances do discurso.
  Objetivo: manter a fluidez e reforçar o conteúdo.
SLIDES, IMAGENS E LETRAS

## Slide 16
NOÇÕES DE
TRANSMISSÃO ONLINE
4

## Slide 17
1. Softwares de transmissão
  OBS tudio: recurso completo, permite incorporar vídeos, imagens e compartilhar a tela.
  Alternativa simples: transmissão direta pelo YouTube Studio, usando apenas a webcam.
TRANSMISSÃO ONLINE

## Slide 18
2. Uso de dispositivos como câmera
  Possibilidade de utilizar a webcam integrada do notebook.
  Uso de celular como webcam, exigindo aplicativos instalados no celular e no computador
TRANSMISSÃO ONLINE

## Slide 19
3. Monitoramento de áudio durante a transmissão
  Importância de verificar o som para evitar distorções.
  Ajuste do volume caso esteja muito alto em plataformas como YouTube, Instagram ou Facebook.
TRANSMISSÃO ONLINE

## Slide 20
4. Medidores de áudio no YouTube e OBS Studio
  Ambos possuem escala de níveis de áudio.
  Região vermelha (acima de 80%) indica risco de distorção sonora.
TRANSMISSÃO ONLINE

## Slide 21
5. O programa do webcam é o DroidCam.
  Baixar o aplicativo no celular e no computador
  Inserir endereço IP exibido no aplicativo do celular no programa do computador ou conectar os aparelhos na mesma rede Wi-fi.
TRANSMISSÃO ONLINE

## Slide 22
  Escolher o áudio da transmissão: pode ser o celular, microfone conectado ao computador ou a mesa de som (com saída USB) conectada ao computador.
TRANSMISSÃO ONLINE

## Slide 23
OBRIGADO!